# Санкт Петербургский Государственный Политехнический Университет

# Электромеханический факультет

# Кафедра ТВН.

# Лабораторная Работа № 2,3

“Неуправляемый мостовой выпрямитель”,

“Сглаживающий фильтр для выпрямителя”

Санкт-Петербург © 2004

- Неуправляемый мостовой выпрямитель

Цель работы:

Ознакомление с электрической схемой и принципом действия мостового выпрямителя, а также изучение его характеристики.

Электрическая cхема однофазного мостового выпрямителя:

Трансформатор

Вентильный комплекс		Фильтр	Нагрузка

  - Исходные данные выпрямителей:

Таблица 2.1

Действующее значение напряжение питающего трансформатора Ut = 55 B

| Номер бригады | Номер установки | Rt, Om | R1, kOm | R2, kOm | R3, Om | R4, Om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 20 | 4,7 | 2 | 620 | 300 |

График напряжения выпрямителя без фильтра:

Пояснения к работе:

Основной характеристикой выпрямленного напряжения является его среднее значение Ud:

Среднее значение напряжения (или тока) за период Т равно высоте прямоугольника, площадь которого равна площади, ограниченной кривой напряжения (или тока).

Зависимость напряжения Ud от тока нагрузки Id называется внешней характеристикой выпрямителя:

При отсутствии фильтра ток нагрузки повторяет форму пульсирующего напряжения. Амплитуда выпрямленного тока

где Um, UT – амплитудное и действующее значения питающего синусоидального напряжения; RT – внутреннее сопротивление выпрямителя, равное сумме сопротивлений обмоток трансформатора и вентилей.

Среднее значение выпрямленного тока

( 2.1 )

Среднее значение выпрямленного напряжения

( 2.2 )

Уменьшение RН приводит к увеличению тока нагрузки (2.1)	и потребляемой мощности P = Ud Id,что означает, как видно из (2.2), снижение выпрямленного напряжения от 100 до 80 % за счет возрастания падения напряжения на внутреннем сопротивлении выпрямителя RT .

Расчет внешней характеристики выпрямителя

Расчет внешней характеристики проводится по (2.1)-(2.2). Результаты расчета заносятся в табл. 2.2 и на график.

Таблица 2.2

Внешняя характеристика мостового выпрямителя без фильтра

( UТ. расч= ________ , UT.изм= ________ , RT= ________)

| Rн, Om | Id, mA | Ud, B | P, Bt | Np, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный | Измеренный | Расчетное | Измеренное | Расчетная | Измеренная |
| ∞ |  |  |  |  |  |  |
| R1= | 4700 | Om |  |  |  |  |  |  |
| R2= | 2000 | Om |  |  |  |  |  |  |
| R3= | 620 | Om |  |  |  |  |  |  |
| R4= | 300 | Om |  |  |  |  |  |  |

Вывод: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 1. Снятые осциллограммы:

    - ______________________________________________

___________________________

___________________________

    - ______________________________________________

___________________________

___________________________

    - ______________________________________________

___________________________

___________________________

    - ______________________________________________

___________________________

___________________________

    - ______________________________________________

___________________________

___________________________

    - ______________________________________________

___________________________

___________________________

    - ______________________________________________

___________________________

___________________________

Сглаживающий фильтр для выпрямителя..

Цель работы:

Ознакомление с действием емкостного сглаживающего фильтра, а также изучение характеристик выпрямителя при наличии емкостного фильтра.

Принципиальная электрическая схема мостового выпрямителя с емкостным фильтром

Пояснения к работе

Схема мостового выпрямителя с емкостным фильтром аналогична схеме, описанной в работе 2. Для подключения емкостного фильтра нужно установить переключатель SA5 в положение “с фильтром”,  а переключатель SA6 установить в положение “С” для работы с емкостным фильтром или в положение “LС” – для работы с П– образным LC фильтром.

Исходные данные для расчета выпрямителей

Таблица 3.1

Действующее значение напряжение питающего трансформатора Ut = 55 B, 	L = 0.9 Гн, Сф = С1 + С2

| Номер бригады | Номер установки | Rt, Om | R1, kOm | R2, kOm | R3, kOm | R4, kOm | C1, мкФ | C2, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 20 | 4,7 | 2 | 620 | 300 | 200 | 100 |

Расчет внешней характеристики выпрямителя с фильтром

исходные данные представлены в табл. 3..1

напряжение на конденсаторе uc(t)– строго постоянно

напряжение на выходе выпрямителя Ud = Umcos(Q)

Среднее значение тока, даваемое выпрямителем:

Относительная пульсация	рассчитывается по формуле

Внешняя характеристика мостового выпрямителя с фильтром

( UТ. расч= ________ , UT.изм= ________ , RT= ________)

| Rн, Om | Q, рад | CosQ | Id, mA | Ud, B | P, Bt | Np, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный | Измеренный | Расчет ный | Измеренный | Расчетное | Измеренное | Расчетная | Измеренная |
| ∞ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1= | 4700 | Om |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2= | 2000 | Om |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3= | 620 | Om |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4= | 300 | Om |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пульсации напряжения на выходе мостового выпрямителя с фильтром

(С1 = _______, С2 = _______, Сф = С1 + С2 = __________, L = _______ )

| Rн, Ом | Id, mA | , рад | U, B | U1, B | U2, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный | Расчетный | Расчетная | Измеренная | Расчетная | Измеренная | Расчетная | Измеренная |
| R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |