Министерство образования Российской Федерации

__________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

кафедра «ЭЭА»

Расчетное задание№6

«Расчет активной высоты изоляторов и видимого воздушного промежутка разъединителя»

Выполнил:

Студент гр. 3026/1:

Зиновьев А.В.

Проверил:

Моисеев М.Б.

СПбГПУ

2005г

1.Расчет длины изоляционного промежутка при Uн = 15 кВ

При Uн = 15 кВ изоляционный промежуток должен быть равен L = 39,5 см для промежутка игла – заземленная плоскость.

2.Электрический расчет опорных изоляторов при Uн = 15 кВ.

Расчет активной высоты:

а) при напряжении промышленной частоты (50 Гц):

, где Uрасч = 63·1,05 кВ, а Uн = 63 кВ – напряжение при главном подъеме внешней изоляции (изоляторов).

где Uн = 45 кВ – напряжение изоляторов под дождем.

При Uн = 15 кВ максимально активная высота hакт = 15,4 см.

б) При испытательном напряжении полного грозового импульса U = 105 кВ,

Uрасч = 131.25 кВ

За активную высоту изолятора приняли hmax = 15,4 см.

Следовательно при L1 = 0.45 м, Uн = 15 кВ и hакт = 15,4 см для получения необходимой длины пути утечки устанавливаем одно ребро, категория изоляции «В» - усиленная